Техническая спецификация

| Наименование позиций | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Административное здание по ул.Ауэзова, 18 |
| 2. Заказчик | ТОО «КазМунайГаз-Сервис» |
| 3. Адрес объекта | г.Астана, ул.Ауэзова, 18 |
| 4. Вид строительства | Текущий ремонт |
| 5. Режим работы | Круглогодичный, круглосуточный |
| 6. Содержание работ | 1 Архитектурно-строительная часть 1.1 Демонтажные работы по фасаду 1.1.1 Очистка оконных блоков от старой краски – 95,4 м2; 1.1.2 Очистка декоративных решеток от старой краски–95,4м2; 1.1.3 Демонтаж оконных сливов – 54,4 м2; 1.1.4 Демонтаж водосточных сливов – 135,2 м; 1.1.5 Очистка старой краски, шпатлевки до штукатурки–574м2; 1.1.6 Отбивка штукатурки цоколя – 80,6 м2; 1.1.7 Очистка потолка тамбура – 8 м2; 1.1.8 Демонтаж дверных блоков из ПВХ профилей наружных – 3,78 м2; 1.1.9 Демонтаж перегородки из ПХВ профилей – 10,9 м2; 1.1.10 Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток тамбур №1– 10,1 м2 1.1.11 Очистка полтолка от краски тамбур №2 – 6,3 м2; 1.1.12 Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток лестница тамбура №2 – 8,6 м2; 1.1.13 Разборка покрытий кровли из металлочерепицы –45,6м2; 1.1.14 Разборка облицовки подпорной стенки из кераморагитных плиток – 9,5 м2; 1.1.15 Разборка бетонного основания – 0,48 м2; 1.1.16 Разборка бортовых камней на бетонном оснований – 15м 1.1.17 Демонтаж покрытий из брусчатки – 10 м2; 1.2 Наружные ремонтные работы 1.2.1 Штукатурка отдельных мест по фасаду площадью до 1м2 – 5м2; 1.2.2 Выравнивание штукатуркой цоколя («шуба» до 7см) – 80,6м2; 1.2.3 Облицовка цоколя керамогранитом – 80,6м2; 1.2.4 Облицовка подпорной стенки керамогранитом – 9,5м2; 1.2.5 Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий – 15 м; 1.2.6 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком – 10м2; 1.2.7 Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками – огрунтовка фасадов простых с лесов и земли – 574 м2; 1.2.8 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли – 574 м2; 1.2.9 Грунтовка оконных блоков – 95,4 м2; 1.2.10 Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза – 95,4 м2; 1.2.11 Огрунтовка металлических декоративных решеток – 95,4 м2; 1.2.12 Окраска металлических декоративных решеток – 95,4м2; 1.2.13 Устройство оконных сливов – 54,4м2; 1.2.14 Монтаж водосточных сливов – 135,15 м; 1.2.15 Улучшенная окраска оштукатуренных потолка тамбура №1 (главный вход) водоэмульсионными составами –8м2; 1.2.16 Улучшенная окраска потолка тамбура №2 водоэмульсионными составами – 6,3м2; 1.2.17 Устройство керамогранита на входе в тамбур №2–8,6м2; 1.2.18 Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 – 3,78 м2; 1.2.19 Установка перегородок из ПХВ профилей – 10,9 м2; 1.2.20 Устройство керамогранита лестницы в тамбур №2 – 8,6 м2; 1.2.21 Устройство бетонной отмостки – 0,6 м2; 1.2.22 Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой – 45,6 м2; 1.2.23 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком – 10 м; 1.2.24 Устройство кровельного покрытия с заменой 30% профилированного листа – 45,6 м2; 1.3 Внутренние работы 1.3.1 Установка чугунных радиаторов – 11,48 кВт; 1.3.2 Разборка покрытия полов из керамогранитных плиток 30х30 – 1,44 м2; 1.3.3 Очистка потолка от краски в сан.узлах – 4,8 м2; 1.3.4 Устройство керамогранита 30х30 – 1,44 м2; 1.3.5 Улучшенная окраска потолка мужского и женского сан.узла водоэмульсионными составами – 4,8 м2; 1.3.6 Улучшенная окраска потолка и стен лестнечной клетки водоэмульсионными составами – 13,2 м2; 1.3.7 Демонтаж унитазов со смывным бачком – 2 комп.; 1.3.8 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 2 комп.; 1.3.9 Демонтаж ковровых покрытий – 6,1 м2; 1.3.10 Устройство ковровых покрытий – 6,1 м2; 1.3.11 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами – 33 м2; 1.3.12 Демонтаж водоподогревателя – 1 прибор; 1.3.13 Установка водонагревателей Аристов 150 л – 1 комплет. |
| 7. Требования к подрядчику | 1. Потенциальный поставщик должен для определения конкурсной цены, предоставить оригинал ведомость расчета договорной цены на выполнение работ по технической спецификации, согласно действующим нормативным документам на бумажном носителе с мокрой печатью и подписью первого руководителя; 2. Расчет договорной цены выполнить согласно требованиям «Основные положения по определению сметной стоимости строительства», утвержденным приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК от 30.06.2003г. №260. В стоимость строительства входят: - стоимость выполнения всех видов работ; - затраты на получение сертификатов и паспортов на материалы, продукцию и оборудование; - затраты на получение сертификатов и паспортов на материалы, продукцию и оборудование; - затраты, оговоренные в пунктах конкурсной документации по проведению данного конкурса; - затраты на осуществление технического надзора. 3. Победитель тендера после заключения договора, должен предоставить сертификат или паспорта на материалы и согласовать его до начала выполнения работ. 4. Ежедневная уборка рабочего места по завершению работы, обеспечение вывоза строительного мусора с территории за собственный счет. |
| Этапы работы и сроки | Выполнение работ согласно технической спецификации, сметной документации, графика производства работ с момента подписания договора по 15 октября 2013г. |

По всем вопросам касательно объемов выполнения работ и дефектного акта обращаться по адресу:

г.Астана, пр. Республики 32

ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Департамент капитального строительства – 502 каб.

Контактные телефоны: 8-(7172)-97-43-51 или 97-43-41